ДО

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2

ГР. СОФИЯ

[наименование на участника],

регистрирано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет „Доставка на хардуерни компоненти: четци за смарт карти, смарт карти и USB токъни за нуждите на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги по следните обособени позиции:

-	Обособена позиция 1: Доставка на четци за смарт карти;

-	Обособена позиция 2: Доставка на смарт карти“;

-	Обособена позиция 3: Доставка на usb security token.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ДОСТАВКА НА СМАРТ КАРТИ

След като получихме и проучихме поканата за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения, в т.ч.:

# Минимални спецификационни изисквания за смарт карти

|  | Размер/FF | Standard-SIM (1FF) с възможност за перфорация до mini-SIM (2FF) |
| --- | --- | --- |
|  | Криптографски алгоритми | Minimum RSA 2048 bits Minimum SHA-2 family Генериране на асиметрична ключова двойка чрез “on chip”, посредством вграден генератор на случайни числа. |
|  | Функционалност | PKI |
|  | Профил за инициализиране | PKCS15 Profile Потребителски пин: 1234 Администраторски пин:12345678 Възможност за уникален сериен номер, етикет и картов ПИН |
|  | EEPROM памет | Minimum 32 Кbytes |
|  | Съответствие и сертификация | Common Criteria – EAL4+ ISO/IEC 7816 Смарт картите са сертифицирани устройства за създаване на квалифицирани електронни подписи (QSignCD), съгласно чл.30, параграф 1 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. Смарт картите са публикувани в списък на сертифицираните устройства за създаване на квалифицирани електронни подписи (QSignCD), съгласно чл.31, параграф 2 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. Смарт картите са сертифицирани устройства за създаване на квалифицирани електронни печати (QSealCD), съгласно чл.39, параграф 2 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. Смарт картите са публикувани в списък на сертифицираните устройства за създаване на квалифицирани електронни печати (QSealCD), съгласно чл.39, параграф 3 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. |
|  | Интерфейс - Управление | PKCS#11 Crypto service provider |
|  | Софтуер за управление | Всяка карта да се доставя с включен лиценз за ползване на клиентски софтуер за управление Middleware/pkcs#11 модул за крайни клиенти на ДКУУ и предоставяне на модул за администриране за служебно ползване от страна на ДКУУ и неговите регистриращи офиси с осигурена софтуерна поддръжка за период от 3 /три/ години. Софтуерът/инсталационният пакет/ следва да бъде електронно подписан с валиден цифров сертификат, издаден от доверен доставчик и напълно функционален, съответстващ на официално публикувания от неговия разработчик или представител за България. |
|  | Управление на смарт карта | Минимум 2 нива на защита от неоторизиран достъп: User PIN и Admin PIN/PUK/. |
|  | Материал | PVC |
|  | OC съвместимост | MS XP MS Win 7 MS Win 8.1 MS Win 10 MacOS X Linux Kernel 3.x or and higher |

2. Приемаме да доставим:

- 30 000 (тридесет хиляди) броя смарт карти съгласно изискванията и параметрите, описани в Техническото задание;

- до 3 000 (три хиляди) броя смарт карти съгласно изискванията и параметрите, описани в Техническото задание – по допълнителна заявка на възложителя, подадена до 30 (тридесет) дни от сключване на договора за доставка.

3. Приемаме да извършим доставката съгласно всички изисквания на възложителя, посочени в поканата за участие по настоящата процедура.

4. Срок на доставка ( не повече от 100 календарни дни) – ………………………………………………

5. Гаранционен срок ( минимум 12 месеца) - ………………………………………………………………

6. Срок на валидност на предложението (не по-малко от 60 календарни дни) - …………………….

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]